| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты / Под ред. С.Б. Ухова, В.В. Семенова, В.В Знаменского, З.Г. Тер-Мартиросяна, С.Н. Чернышева, 2002. |
| 2. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. М., 1996. |
| 3. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. М., 1985. |
| 4. СНиП 2.02.03.-85. Свайные фундаменты. М., 1986. |
| 5. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика / Под ред. Е.А. Сорочана, Ю.Г. Трофименкова. М., 1985. |
| 6. Основания и фундаменты: Справочник строителя / Под ред. М.И. Смородинова. М., 1983. 7. Проектирование оснований и фундаментов Учебное пособие Веселов В.А. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 8,5 м |  | Глубина 12 м |  | Глубина 2,5м |  | Глубина 4,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,575 |  | 0,0 | 0,618 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,572 |  | 50 | 0,613 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,569 |  | 100 | 0,614 |
| 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0 |  | 200 | 0,566 |  | 200 | 0,607 |
| 50 | 0,21 |  | 50 | 0,4 |  | 400 | 0,562 |  | 400 | 0,603 |
| 100 | 0,52 |  | 100 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,77 |  | 150 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1,06 |  | 200 | 1,61 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 250 | 1,35 |  | 250 | 2,01 |  |  |
| 300 | 1,68 |  | 300 | 2,53 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 400 | 2,34 |  | 350 | 3,13 |  |  | Задание |
| 600 | 3,21 |  | 400 | 4,01 |  |  | 1 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL текуч. | WP раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Ш-1 | 1 | Насыпь не слежавшаяся |  |  |  | 1,7 |  |  |
| 2 | -\\- | 2,5 | - | 18,3 | 25,2 | 34,8 | 17,9 | 2,2 | 0,4 | 1,2 |  |  | 2,68 | 2,05 | 20,5 |  |
| 3 | -\\- | 4 | 3,3 | 27,6 | 27,8 | 19,6 | 8,8 | 8,4 | 3,3 | 1,2 |  |  | 2,67 | 2,02 | 22,5 |  |
| 4 | Скв.2 | 8,5 | 4,9 | 52,1 | 25,1 | 10,7 | 3,3 | 1,6 | 0,9 | 1,4 |  |  | 2,67 | 2,07 | 19,8 |  |
| 5 | -\\- | 12 | 5,9 | 7,9 | 8,6 | 20,3 | 21,2 | 16,6 | 4,9 | 14,6 | 24,3 | 12,6 | 2,71 | 2,18 | 16,7 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | ШУРФ №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |
| Абсолютная отметка устья 120,07 |  |  | Абсолютная отметка устья 119,96 |  |  | Абсолютная отметка устья 120,08 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 118,77 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | I | 118,56 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | I | 118,98 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| II | 117,27 | 2,8 | 1,5 |  |  | II | 116,76 | 3,2 | 1,8 |  |  | II | 116,88 | 3,2 | 2,1 |  |
| III | 113,07 | 7 | 4,2 |  |  | III | 115,96 | 4 | 0,8 |  |  | III | 114,08 | 6 | 2,8 |  |
| IV | 110,97 | 9,1 | 2,1 | 118,77 |  | IV |  |  |  | 118,56 |  | IV | 110,83 | 9,25 | 3,25 | 118,98 |
| V | 105,07 | 15 | 5,9 |  |  | V |  |  |  |  |  | V | 105,08 | 15 | 5,75 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 280 |  | 3х10-4 |
| III | 300 |  | 5х10-3 |
| IV | 340 |  | 9х10-3 |
| V | 180 | 20 | 4х10-8 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 40,5 | и | 65,8 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |