| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 4,5 м |  | Глубина 9,0 м |  | Глубина 2,0 м |  | Глубина 3,5 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,457 |  | 0,0 | 0,530 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,454 |  | 50 | 0,527 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,451 |  | 100 | 0,524 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,448 |  | 200 | 0,521 |
| 50 | 0,32 |  | 50 | 0,87 |  | 400 | 0,444 |  | 400 | 0,516 |
| 100 | 0,66 |  | 100 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,00 |  | 150 | 2,62 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 1,34 |  | 200 | 3,50 |  |  |
| 250 | 1,68 |  | 250 | 4,92 |  |  |
| 300 | 2,02 |  | 300 | 7,41 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 2,38 |  | 350 | 14,20 |  |  | Задание |
| 400 | 2,95 |  |  |  |  |  | 10 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP% раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Ш.1 | 1,1 | Насыпь не слежавшаяся |  |  |  | 1,70 |  |  |
| 2 | - | 2,0 |  | 5,1 | 7,8 | 21,8 | 28,74 | 28,90 | 3,52 | 4,14 | 18,2 | 15,5 | 2,70 | 2,10 | 13,3 |  |
| 3 | - | 3,5 |  | 9,7 | 35,9 | 47,08 | 4,60 | 1,68 | 0,88 | 0,16 |  |  | 2,67 | 1,89 | 8,4 |  |
| 4 | Скв.1 | 4,5 |  | 24,5 | 31,4 | 39,98 | 3,82 | 0,24 | 0,06 | 0,00 |  |  | 2,70 | 2,04 | 22,0 |  |
| 5 | - | 9,0 |  | 4,3 | 4,8 | 8,45 | 12,45 | 33,68 | 9,92 | 26,40 | 38,9 | 22,9 | 2,73 | 1,913 | 28,9 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | ШУРФ №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |
| Абсолютная отметка устья | 130,62 |  | Абсолютная отметка устья | 130,84 |  | Абсолютная отметка устья | 130,58 |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 128,42 | 2,2 | 2,2 | 4,10 |  | I | 129,24 | 1,6 | 1,6 |  |  | I | 128,78 | 1,8 | 1,8 | 4,10 |
| II | 127,52 | 3,1 | 0,9 |  |  | II | 128,14 | 2,7 | 1,1 |  |  | II | 127,68 | 2,9 | 1,1 |  |
| III | 126,52 | 4,1 | 1,0 |  |  | III | 127,34 | 3,5 | 0,8 |  |  | III | 126,48 | 4,1 | 1,2 |  |
| IV | 125,32 | 5,3 | 1,2 | 126,52 |  | IV |  |  |  |  |  | IV | 125,28 | 5,3 | 1,2 | 126,48 |
| V | 115,62 | 15,0 | 9,7 |  |  | V |  |  |  |  |  | V | 115,58 | 15,0 | 9,7 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - | - | - |
| II | 230 | 12 | 3х10-6 |
| III | 310 | - | 2х10-3 |
| IV | 31030’ | - | 1х10-3 |
| V | 170 | 15 | 4х10-8 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 57 | и | 49 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02. 2000г. |

С о с т а в и т е л и:

доц., к.т.н. Монастырский А.Е.,

проф., к.т.н. Черкасова Л.И.,

доц., к.т.н. Щеболев А.Г.

Р е ц е н з е н т:

проф., к.т.н. Семенов В.В.

Лицензия ЛР №020675 от 09.12.1997г.

Подписано в печать 9.07.04г. Формат 60х84х1/16   Печать офсетная   И-106 п.л. Объем 1 п.л. Т.2100  Заказ

Московский Государственный Строительный Институт

Типография МГСУ 129337, Москва Ярославское ш., д. 26