| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 3,0 м |  | Глубина 8,0 м |  | Глубина 1,2 м |  | Глубина 5,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,626 |  | 0,0 | 0,613 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,620 |  | 50 | 0,611 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,613 |  | 100 | 0,607 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,606 |  | 200 | 0,603 |
| 50 | 0,34 |  | 50 | 0,42 |  | 400 | 0,600 |  | 400 | 0,599 |
| 100 | 0,69 |  | 100 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,04 |  | 150 | 1,26 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 1,38 |  | 200 | 1,68 |  |  |
| 250 | 1,72 |  | 250 | 2,10 |  |  |
| 300 | 2,07 |  | 300 | 2,52 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 2,45 |  | 350 | 2,97 |  |  | Задание |
| 400 | 2,99 |  | 400 | 3,46 |  |  | 12 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв.2 | 0,3 | Растительный слой |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 2 | Скв.1 | 1,2 | - | 10,5 | 16,9 | 16,5 | 15,6 | 16,9 | 8,0 | 15,6 | 19,1 | 14,7 | 2,72 | 1,96 | 17,2 |  |
| 3 | - | 3,0 | - | 19,0 | 38,5 | 28,2 | 3,7 | 3,3 | 6,0 | 1,3 |  |  | 2,66 | 2,00 | 15,0 |  |
| 4 | - | 5,0 | - | 10,1 | 11,7 | 20,5 | 16,3 | 12,2 | 9,6 | 19,6 | 31,4 | 21,5 | 2,68 | 2,00 | 20,4 |  |
| 5 | - | 8,0 | - | 22,2 | 39,4 | 25,0 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 0,7 |  |  | 2,67 | 2,02 | 24,0 |  |
| 6 | - | 12,0 | - | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 10,1 | 22,5 | 23,2 | 33,7 | 45,8 | 26,4 | 2,79 | 1,98 | 28,0 |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 138,60 |  |  | Абсолютная отметка устья 138,15 |  |  | Абсолютная отметка устья 139,40 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 138,20 | 0,4 | 0,4 | 5,80 |  | I | 137,75 | 0,4 | 0,4 | 6,10 |  | I | 139,10 | 0,3 | 0,3 | 6,20 |
| II | 137,20 | 1,4 | 1,0 |  |  | II | 136,65 | 1,5 | 1,1 |  |  | II | 138,00 | 1,4 | 1,1 |  |
| III | 134,50 | 4,1 | 2,7 |  |  | III | 133,85 | 4,3 | 2,8 |  |  | III | 135,20 | 4,2 | 2,8 |  |
| IV | 132,80 | 5,8 | 1,7 | 132,80 |  | IV | 132,05 | 6,1 | 1,8 | 132,05 |  | IV | 133,20 | 6,2 | 2,0 | 133,20 |
| V | 128,40 | 10,2 | 4,4 |  |  | V | 127,55 | 10,6 | 4,5 |  |  | V | 129,00 | 10,4 | 4,2 |  |
| VI | 123,60 | 15,0 | 4,8 |  |  | VI | 123,15 | 15,0 | 4,4 |  |  | VI | 124,40 | 15,0 | 4,6 |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 220 | 14 | 3х10-6 |
| III | 320 | - | 4х10-3 |
| IV | 220 | 30 | 3х10-8 |
| V | 300 | - | 5х10-3 |
| VI | 180 | 44 | 6х10-10 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 52 | и | 60м |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |

С о с т а в и т е л и:

доц., к.т.н. Монастырский А.Е.,

проф., к.т.н. Черкасова Л.И.,

доц., к.т.н. Щеболев А.Г.

Р е ц е н з е н т:

проф., к.т.н. Семенов В.В.

Лицензия ЛР №020675 от 09.12.1997г.

Подписано в печать 9.07.04г. Формат 60х84х1/16   Печать офсетная   И-106 п.л. Объем 1 п.л. Т.2100  Заказ

Московский Государственный Строительный Институт

Типография МГСУ 129337, Москва Ярославское ш., д. 26