| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 5,0 м |  | Глубина 3,0 м |  | Глубина 9,0 м |  | Глубина 1,5 м |
| Диаметр штампа | Ширина штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | В=80 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,740 |  | 0,0 | 0,825 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,738 |  | 50 | 0,816 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,735 |  | 100 | 0,805 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,731 |  | 200 | 0,795 |
| 50 | 0,50 |  | 50 | 1,76 |  | 400 | 0,728 |  | 400 | 0,785 |
| 100 | 1,15 |  | 100 | 3,51 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,90 |  | 150 | 5,26 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 2,75 |  | 200 | 7,01 |  |  |
| 250 | 3,70 |  | 250 | 8,80 |  |  |
| 300 | 5,00 |  | 300 | 11,96 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 7,10 |  | 350 | 14,54 |  |  | Задание |
| 400 | 9,56 |  | 400 | 20,51 |  |  | 13 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Ш.1 | 0,3 | Растительный слой |  |  |  | 1,7 | 24 |  |
| 2 | - | 1,5 |  | 0,7 | 0,2 | 1,28 | 5,47 | 21,6 | 18,75 | 52,00 | 36 | 17 | 2,71 | 1,93 | 30 |  |
| 3 | - | 3,0 | 2,83 | 2,8 | 22,8 | 52,93 | 7,80 | 5,8 | 4,10 | 0,94 |  |  | 2,65 | 1,95 | 28 |  |
| 4 | Скв.1 | 5,0 | 0,51 | 10,3 | 11,9 | 10,53 | 11,34 | 21,6 | 18,20 | 15,62 | 33 | 21 | 2,72 | 1,98 | 28 |  |
| 5 | - | 9,0 | 0,50 | 11,5 | 10,0 | 10,47 | 9,49 | 12,9 | 11,54 | 33,60 | 38 | 20 | 2,73 | 1,99 | 27 |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | ШУРФ №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |
| Абсолютная отметка устья 161,55 |  |  | Абсолютная отметка устья 161,80 |  |  | Абсолютная отметка устья 162,20 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 161,05 | 0,5 | 0,5 |  |  | I | 161,30 | 0,5 | 0,5 |  |  | I | 161,70 | 0,5 | 0,5 |  |
| II | 159,45 | 2,1 | 1,6 |  |  | II | 159,56 | 2,15 | 1,65 |  |  | II | 160,00 | 2,2 | 1,7 |  |
| III | 156,95 | 4,6 | 2,5 |  |  | III | 158,80 | 3,00 | 0,85 |  |  | III | 157,70 | 4,5 | 2,3 |  |
| IV | 154,55 | 7,0 | 2,4 |  |  | IV |  |  |  |  |  | IV | 155,20 | 7,0 | 2,5 |  |
| V | 147,55 | 14,0 | 7,0 |  |  | V |  |  |  |  |  | V | 148,20 | 14,0 | 7,0 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 120 | 30 | 3х10-9 |
| III | 260 | - | 4х10-4 |
| IV | 160 | 17 | 3х10-8 |
| V | 160 | 32 | 5х10-10 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 54,5 | и | 50,0м |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |

С о с т а в и т е л и:

доц., к.т.н. Монастырский А.Е.,

проф., к.т.н. Черкасова Л.И.,

доц., к.т.н. Щеболев А.Г.

Р е ц е н з е н т:

проф., к.т.н. Семенов В.В.

Лицензия ЛР №020675 от 09.12.1997г.

Подписано в печать 9.07.04г. Формат 60х84х1/16   Печать офсетная   И-106 п.л. Объем 1 п.л. Т.2100  Заказ

Московский Государственный Строительный Институт

Типография МГСУ 129337, Москва Ярославское ш., д. 26