| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты / Под ред. С.Б. Ухова, В.В. Семенова, В.В Знаменского, З.Г. Тер-Мартиросяна, С.Н. Чернышева, 2002. |
| 2. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. М., 1996. |
| 3. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. М., 1985. |
| 4. СНиП 2.02.03.-85. Свайные фундаменты. М., 1986. |
| 5. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика / Под ред. Е.А. Сорочана, Ю.Г. Трофименкова. М., 1985. |
| 6. Основания и фундаменты: Справочник строителя / Под ред. М.И. Смородинова. М., 1983. 7. Учебное пособие : Проектирование оснований и фундаментов / Под ред. В. А. Веселов М.,19 |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 3,5 м |  | Глубина 5,0 м |  | Глубина 7,5м |  | Глубина 12,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,723 |  | 0,0 | 0,730 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,718 |  | 50 | 0,727 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,714 |  | 100 | 0,723 |
| 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0 |  | 200 | 0,707 |  | 200 | 0,720 |
| 50 | 0,45 |  | 50 | 0,51 |  | 400 | 0,698 |  | 400 | 0,718 |
| 100 | 0,91 |  | 100 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,37 |  | 150 | 1,63 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 1,83 |  | 200 | 2,20 |  |  |
| 250 | 2,31 |  | 250 | 2,82 |  |  |
| 300 | 2,83 |  | 300 | 3,74 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 3,45 |  | 350 | 5,12 |  |  | Задание |
| 400 | 4,38 |  | 400 | 8,17 |  |  | 2 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL текуч. | WP раскат. |  |  |  |  |
| 1 | скв.I | 1,0 | Насыпь не слежавшаяся |  |  |  | 1,54 |  |  |
| 2 | -\\- | 3,5 | 0,6 | 4,4 | 16,8 | 16,4 | 48,4 | 6,9 | 4,1 | 2,4 | 18,9 | 15,2 | 2,69 | 2,01 | 6,1 |  |
| 3 | -\\- | 5,0 | 2,9 | 19,7 | 13,7 | 21,2 | 3,9 | 10,6 | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 11,0 | 2,65 | 1,89 | 15,8 |  |
| 4 | -\\- | 7.5 | 9,5 | 13,9 | 25,3 | 39,6 | 4,7 | 3,2 | 1,2 | 2,6 |  |  | 2,66 | 1,96 | 27,0 |  |
| 5 | -\\- | 12,0 | 0 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 4,0 | 43,4 | 13,9 | 35,6 | 46,1 | 20,5 | 2,72 | 1,98 | 26,0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 140,60 |  |  | Абсолютная отметка устья 141,00 |  |  | Абсолютная отметка устья 142,7 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 137,40 | 3,2 | 3,2 | 5,30 |  | I | 138,10 | 2,9 | 2,9 | 5,0 |  | I | 139,40 | 3,3 | 3,3 | 6,40 |
| II | 135,80 | 4,8 | 1,6 |  |  | II | 136,20 | 4,8 | 1,9 |  |  | II | 137,50 | 5,2 | 1,9 |  |
| III | 134,10 | 6,5 | 1,7 |  |  | III | 135,90 | 5,1 | 0,3 |  |  | III | 136,70 | 6,0 | 0,8 |  |
| IV | 130,20 | 10,4 | 3,9 | 135,30 |  | IV | 131,50 | 9,5 | 4,4 | 136,00 |  | IV | 132,30 | 10,4 | 4,4 | 136,30 |
| V | 125,50 | 15,10 | 4,7 |  |  | V | 126,00 | 15,00 | 5 ,5 |  |  | V | 126,10 | 16,6 | 6,2 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 230 | 12 | 3х10-6 |
| III | 170 | 16 | 3х10-7 |
| IV | 270 |  | 4х10-3 |
| V | 160 | 36 | 7х10-9 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 48,0 | и | 64,5 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |