| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 4. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 5. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 9,0 м |  | Глубина 12 м |  | Глубина 1,0м |  | Глубина 5,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,815 |  | 0,0 | 0,833 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,789 |  | 50 | 0,820 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,780 |  | 100 | 0,802 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,768 |  | 200 | 0,775 |
| 50 | 0,56 |  | 50 | 0,57 |  | 400 | 0,755 |  | 400 | 0,740 |
| 100 | 1,16 |  | 100 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,76 |  | 150 | 1,72 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 2,36 |  | 200 | 2,29 |  |  |
| 250 | 3,04 |  | 250 | 2,86 |  |  |
| 300 | 4,07 |  | 300 | 6,98 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
|  |  |  |  |  |  |  | Задание |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв.2 | 0,3 | Растительный слой |  |  |  | 1,90 |  |  |
| 2 | Скв.2 | 1,0 | - | 0,2 | 2,0 | 10,0 | 37,0 | 32,0 | 7,5 | 11,3 | 28,1 | 20,0 | 2,68 | 1,86 | 26,0 |  |
| 3 | Скв.2 | 5,0 | - | 0,6 | 1,5 | 8,6 | 35,4 | 34,0 | 11,0 | 8,9 | 29,3 | 23,0 | 2,68 | 1,89 | 29,3 |  |
| 4 | Скв.2 | 9,8 | 1,0 | 24,0 | 21,5 | 35,0 | 14,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |  |  | 2,70 | 1,90 | 25,0 |  |
| 5 | Скв.2 | 12,0 | - | 0,5 | 6,7 | 4,5 | 16,0 | 32,0 | 18,7 | 21,6 | 35,2 | 20,3 | 2,66 | 2,00 | 24,0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 110,85 |  |  | Абсолютная отметка устья 110,65 |  |  | Абсолютная отметка устья 110,35 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 110,40 | 0,45 | 0,45 | 2,90 |  | I | 110,25 | 0,40 | 0,40 | 2,75 |  | I | 109,95 | 0,40 | 0,40 | 2,50 |
| II | 109,60 | 1,25 | 0,80 |  |  | II | 109,60 | 1,05 | 0,65 |  |  | II | 108,85 | 1,50 | 1,10 |  |
| III | 104,70 | 6,15 | 4,90 |  |  | III | 104,90 | 5,75 | 4,70 |  |  | III | 104,35 | 6,00 | 4,50 |  |
| IV | 99,90 | 10,95 | 4,80 | 107,95 |  | IV | 100,80 | 9,85 | 4,10 | 107,90 |  | IV | 99,35 | 11,00 | 5,0 | 107,85 |
| V | 95,85 | 15,00 | 4,05 |  |  | V | 99,65 | 15,00 | 5,15 |  |  | V | 95,35 | 15,00 | 4,0 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - | - | - |
| II | 150 | 14 | 3х10-7 |
| III | 150 30’ | 6 | 4х10-6 |
| IV | 260 | - | 2х10-4 |
| V | 160 | 18 | 5х10-8 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 58,0 | и | 53,0 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |