| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 4. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 5. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 3,5 м |  | Глубина 12 м |  | Глубина 2,5м |  | Глубина 8,5 м |
| Ширина штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| В=80,0 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,680 |  | 0,0 | 0,901 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,672 |  | 50 | 0,883 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,660 |  | 100 | 0,884 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0 |  | 200 | 0,651 |  | 200 | 0,879 |
| 50 | 1,44 |  | 50 | 0,36 |  | 400 | 0,640 |  | 400 | 0,873 |
| 100 | 2,94 |  | 100 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 3,44 |  | 150 | 1,26 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 5,94 |  | 200 | 1,56 |  |  |
| 250 | 7,46 |  | 250 | 1,96 |  |  |
| 300 | 9,06 |  | 300 | 2,36 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 10,85 |  | 350 | 2,80 |  |  | Задание |
| 400 | 14,51 |  | 400 | 3,25 |  |  | 25 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Ш. 1 | 0,5 | Растительный слой , насыпь |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 2 | -\\- | 2,5 | - | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 24,6 | 58,8 | 6,64 | 5,36 | 24,5 | 20,0 | 2,74 | 1,92 | 17,7 |  |
| 3 | -\\- | 3,5 | - | 9,4 | 22,4 | 41,7 | 20,4 | 5,0 | 1,0 | 0,3 |  |  | 2,64 | 1,94 | 28,3 |  |
| 4 | Скв. 1 | 8,0 | - | 0,6 | 0,5 | 2,0 | 10,0 | 25,0 | 19,0 | 42,9 | 53,0 | 30,5 | 2,73 | 1,92 | 33,7 |  |
| 5 | -\\- | 12,0 | 2,5 | 37,5 | 29,7 | 20,1 | 6,4 | 2,1 | 1,4 | 0,3 |  |  | 2,652 | 2,021 | 23,4 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | ШУРФ №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |
| Абсолютная отметка устья 146,30 |  |  | Абсолютная отметка устья 144,80 |  |  | Абсолютная отметка устья 144,20 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 145,45 | 0,85 | 0,85 | 2,6 |  | I | 143,95 | 0,85 | 0,85 | 2,65 |  | I | 143,3 | 0,9 | 0,9 | 3,1 |
| II | 143,70 | 2,6 | 1,75 |  |  | II | 142,15 | 2,65 | 1,8 |  |  | II | 141,1 | 3,1 | 2,2 |  |
| III | 140,35 | 5,95 | 3,35 |  |  | III | 141,30 | 3,50 | 0,85 |  |  | III | 138,0 | 6,2 | 3,1 |  |
| IV | 136,30 | 10,00 | 4,05 | 143,70 |  | IV |  |  |  | 142,15 |  | IV | 134,9 | 9,3 | 3,1 | 141,10 |
| V | 131,30 | 15,00 | 5,00 |  |  | V |  |  |  |  |  | V | 129,2 | 15,0 | 5,7 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 200 | 13 | 1х10-6 |
| III | 260 | - | 2х10-3 |
| IV | 150 | 25 | 4х10-9 |
| V | 300 | - | 3х10-3 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 51,0 | и | 54,5 м |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |