| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 7,0 м |  | Глубина 2,0 м |  | Глубина 13,0 м |  | Глубина 4,0 м |
| Диаметр штампа | Ширина штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | b=80 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,404 |  | 0,0 | 0,476 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,402 |  | 50 | 0,474 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,399 |  | 100 | 0,470 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,397 |  | 200 | 0,468 |
| 50 | 0,48 |  | 50 | 2,25 |  | 400 | 0,395 |  | 400 | 0,466 |
| 100 | 0,98 |  | 100 | 4,52 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,47 |  | 150 | 6,79 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 1,96 |  | 200 | 9,09 |  |  |
| 250 | 2,46 |  | 250 | 11,02 |  |  |
| 300 | 2,98 |  | 300 | 13,18 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 3,58 |  | 350 | 16,21 |  |  | Задание |
| 400 | 4,42 |  | 400 | 20,42 |  |  | 6 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Ш.1 | 1,0 | Насыпь не слежавшаяся |  |  |  | 1,70 | 22,0 |  |
| 2 | - | 2,0 | - | 12,7 | 10,4 | 21,2 | 5,4 | 29,2 | 5,3 | 15,8 | 35,5 | 19,4 | 2,65 | 1,95 | 23,8 |  |
| 3 | - | 4,0 | 4,8 | 39,8 | 21,3 | 28,1 | 1,2 | 4,3 | 0,3 | 0,2 |  |  | 2,65 | 2,12 | 18,1 |  |
| 4 | Скв.1 | 7,0 | 11,3 | 8,4 | 17,4 | 10,6 | 7,4 | 12,3 | 11,2 | 21,4 | 32,3 | 17,5 | 2,67 | 2,17 | 15,8 |  |
| 5 | - | 13,0 | 15,4 | 61,3 | 12,5 | 6,2 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 0,8 |  |  | 2,66 | 2,18 | 15,1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | ШУРФ №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |
| Абсолютная отметка устья | 140,68 |  | Абсолютная отметка устья | 140,60 |  | Абсолютная отметка устья | 140,18 |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 139,18 | 1,50 | 1,50 | 3,20 |  | I | 138,90 | 1,70 | 1,70 | 3,10 |  | I | 138,78 | 1,40 | 1,40 | 2,60 |
| II | 137,48 | 3,20 | 1,70 |  |  | II | 137,50 | 3,10 | 1,40 |  |  | II | 137,58 | 2,60 | 1,20 |  |
| III | 136,28 | 4,40 | 1,20 |  |  | III | 135,60 | 5,00 | 1,90 |  |  | III | 135,88 | 4,30 | 1,70 |  |
| IV | 131,08 | 9,60 | 5,20 | 137,48 |  | IV |  |  |  | 137,50 |  | IV | 129,68 | 10,50 | 6,20 | 137,58 |
| V | 125,78 | 14,90 | 5,30 |  |  | V |  |  |  |  |  | V | 124,98 | 15,20 | 4,70 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - | - | - |
| II | 160 | 18 | 4х10-7 |
| III | 310 | - | 2х10-3 |
| IV | 180 | 22 | 4х10-8 |
| V | 340 | - | 8х10-3 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 54 | и | 48 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |

С о с т а в и т е л и:

доц., к.т.н. Монастырский А.Е.,

проф., к.т.н. Черкасова Л.И.,

доц., к.т.н. Щеболев А.Г.

Р е ц е н з е н т:

проф., к.т.н. Семенов В.В.

Лицензия ЛР №020675 от 09.12.1997г.

Подписано в печать 9.07.04г. Формат 60х84х1/16   Печать офсетная   И-106 п.л. Объем 1 п.л. Т.2100  Заказ

Московский Государственный Строительный Институт

Типография МГСУ 129337, Москва Ярославское ш., д. 26