Краткая характеристика здания:                                                                         Конструкция №4

1. Сборный ж/б каркас из колонн сечением 40×40см.

2. Стены наружные – навесные керамзитобетонные

панели толщиной 34см.

3. Стены внутренние – сборные панели толщиной 15см.

4. Перекрытия – сборные многопустотные ж/б плиты толщиной 22см.

5. Покрытие – сборные ж/б плиты.

Здание имеет подвал во всех осях.

Отметка пола подвала -2,70.

Отметка пола первого этажа ±0,00 на 0,80м выше

отметки спланированной поверхности земли.

Нагрузки даны: на колонны по осям А-Г в кН.

при наличии подвала постоянные и временные

нагрузки увеличиваются:

на оси А и Г – пост. на 60 кН, врем. на 30 кН,

на оси Б и В – пост. на 2 кН, врем. на 4 кН.

Нагрузки на уровне пола 1-го этажа.

|  |  | Количество этажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Пост. | 646 | 752 | 858 | 964 | 1060 | 1176 | 1282 | 1386 |
| Ось А (колонна) | Врем. | 91 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
|  | Пост. | 652 | 752 | 852 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
| Ось Б (колонна) | Врем. | 130 | 131 | 133 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 |