Краткая характеристика здания                                                                          Конструкция №5

1.Высота типового этажа – 2.8 м.

2.Стены наружные – панельно-блочные

толщиной 40 см

3.Стены внутренние – панельно-блочные

толщиной 39 см

4.Перекрытия – сборные многопустотные ж/б

плиты толщиной 22см.

5.Покрытие – сборные ж/б плиты

Здание имеет подвал во всех осях.

Отметка пола подвала – 2.50

Отметка пола первого этажа ±0,00 на 0.90 м выше

отметки спланированной поверхности земли.

Величины постоянных и временных нагрузок на фундамент даны с учетом нагрузок от перекрытия

над подвалом.

|  | Количество этажей |
| --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Стена 1,2,3,5 кН/м | Пост. | 198 | 220 | 244 | 268 | 291 | 315 | 339 | 364 | 388 |
|  | Врем. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Стена 4,7 кН/м | Пост. | 266 | 286 | 311 | 335 | 359 | 384 | 409 | 436 | 466 |
|  | Врем. | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |