Краткая характеристика здания                                                                          Конструкция №6

1. Стены наружные – сборные ж/б панели

толщиной 34 см.

2. Стены внутренние – сборные ж/б панели

толщиной 12 см.

3. Колонны – ж/б, 40×40 см.

4. Перекрытия – сборные многопустотные

ж/б плиты толщиной 22 см.

5. Покрытие – сборные ж/б плиты.

Здание имеет подвал во всех осях.

Отметка пола подвала – 3,10.

Отметка пола первого этажа ±0,00 на 1,05м

выше отметки спланированной поверхности земли.

Высота этажа 3,6 м.

Величины постоянных и временных нагрузок на фундаменты

даны с учетом нагрузок от перекрытия над подвалом.

Нагрузки на колонны даны в кН.

| Количество этажей |
| --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колонны 1,2,8,9 кН | Пост. | 510 | 590 | 670 | 740 | 850 |
|  | Врем. | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 |
| Колонны 3,4,5,6,7 кН | Пост. | 640 | 720 | 800 | 870 | 980 |
|  | Врем. | 66 | 80 | 94 | 108 | 122 |